МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества инсектицидного средства

«Ципертрин» 25% к.ч.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и контролю качества инсектицидного средств» «Ципертрин» 25%. к.э, фирмы «Валбрента Камикалс с.р.л» (Италия)

Методически* указания разработаны Научно-исследовательским институтом

деэинфектологии Минздрава России

Авторы: Л-СПутинцева, М.М.Мяльцева

Методические указания предназначены для работников дезинфекционных станций и

центров госсанэпиднадзора Минздрава России, а также организаций, имеющих право

заниматься дезинсекционной деятельностью

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. «Ципертрин» 25% концентрат эмульсии (к,э,) представляет собой жидкость светло-желтого цвета, содержащий в качестве ДВ циперметрн (25%), а также растворитель, эмульгатор, ПАВ до 100% Срок хранения 3 года, Выпускается в канистрах из полиэтилена высокого давления, пластика объемом 1 л и 5 л, а также в пластиковых бочках по 25 л и 50 л. Средство гранится в интервале температур от -10°Сдо+40°С.

1.2. «Ципертрин" 25% к.э., обладает широким спектром инсектицидного действия в отношении синантропных тараканов, мух, блох, постельных клопов. Длительность остаточного действия для насекомых 1 месяц.

1.3. «Цилертрин» 25%. к.э. по степени воздействия на организм для теплокровных животных при одноразовом введении в желудок и нанесении на кожные покровы относится к 3 классу умеренно опасных веществам (ГОСТ 12.1.007-76) - Средство обладает раздражающим и сенсибилизирующим действием. У рабочих водных эмульсий не установлено кожно-резорбтивного действия. При ингаляционном воздействии по зоне острого биоцидного действия аэрозоли водной эмульсин (0,1 %» по ДВ) относится ко 2 классу высокоопасных, по зоне подострого биоцидного действия пары 0,1% водной эмульсин относятся к 3 классу умеренно опасных препаратов по Классификации степени опасности средств дезинсекции. Действующее вещество средства - цнперметрин, имеет гигиенические нормативы: ПДК в.р.3. - 0,5 мг/м3 ( 2 класс опасности), ПДК В атмосфере населённых мост - 0,04 мг/м3 (м.р.).

1.4. «Ципертрин» 25%. к.э., предназначен для борьбы с синантропными тараканами, мухами, блохами, постельными клопами на объектах различного назначения: производственные, пищевые, ЛПУ (кроме палят ), жилые в отсутствии людей, детские (кроме спален и игровых комнат) в отсутствии детей.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

- Для приготовления водной эмульсии «Ципертрина» 25% к.э. используют любую воду комнатной температуры,    ,

- Водные эмульсии «Ципертрина» готовят из 25% концентрата эмульсии. Для приготовления водной  эмульсии навеску концентрата эмульсин концентрата «Ципертрина» разводят в соответствующем количестве воды комнатной температуры: расчет представлен в таблице.

Таблица Расчет количества «Ципертрина» 25% концентрата эмульсии, необходимого для приготовления 1 л рабочей водной эмульсин.

| Концентрация инсектицида, % по ДВ | 0,1 0,01 |
| --- | --- |
| Концентрация инсектицида по препарату, % | 0,4 0,04 |
| Расход препарата в г По препарату Количество воды в мл, необходимое да» приготовления 1 л рабочей водной эмульсии | 4,0 0,4 996,0 999,6 |

2.3.   При   работе   с   инсектицидным   средством   используют   распылительную аппаратуру, квазар, автомакс, ранцевую распылительную аппаратуру к др.

3. УНИЧТОЖЕНИЕ (СИНАНТРОПНЫХ ТАРАКАНОВ

- Для уничтожения синантропных тараканов «Ципертрин» 25% к.э. используют в виде 0,4% водной эмульсии по препарату. Инсектицидное средство наносят на предметы обстановки, в местах обитания тараканов и на путях их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной канализационной систем (особенно в местах их ввода и вывода), щели в стенах, за дверными коробками, вокруг раковин, под ванной и т.д., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и др.

- Норма расхода инсектицидного средства «Ципертрин» составляет 50 мл/м2 на невпитывающих жидкость поверхностях (стекло, кафель), 100 мл/м2 на впитывающих жидкость поверхностях ( фанера, дерево и прочно).

3.3 Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселенности помещений насекомыми обрабатывают смежные помещения в целях ограждения их от заселения тараканами.

- Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию).

- Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

4. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ

4.1. Для уничтожения имаго мух на открытом воздухе, инсектицидным средством «Ципертрин» 23% к.э. используют в виде 0,4% водные эмульсии по препарату. Обрабатывают поверхности  мусоросборников,   сандворовых  установок,   мусорокамер  и

др.

4.2. Норма расхода водной эмульсии 100 мл/м2. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

5. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ

- Для уничтожения блох в помещениях инсектицидным средством «Ципертрин» 25% к.э. используют 0,4% водную эмульсию по препарату. Обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены и др. на высоту до 1 м.

- Норма расхода средства 50 мл/м2 на невпитывающих жидкость поверхностях (стеклю, кафель) и 100 мл/м2 на поверхностях впитывающих жидкость (фанера, дерево и прочие). Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

6. УНИЧТОЖЕНИЕ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ

- Для уничтожения постельных клопов инсектицидное средство «Ципертрин» 25% к.э. используют в виде 0,04% водной эмульсии. Средство наносят на места обитания и концентрации насекомых Обрабатывают щели в стенах и мебели, кровати, за плинтусами га расчета 50 мл/м2 на поверхностях невпитывающих жидкость (стекло, кафель) и 100 мл/м2 на поверхностях впитывающих жидкость (фанера, дерево). Постельные принадлежности не обрабатывать!

- Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСЕКТИЦИДНЫМ СРЕДСТВОМ

«ЦИПЕРТРИН» 25% к.э.

7.1. При работе с инсектицидным средством «Ципертрин» 25% к.э. и при применении рабочих эмульсий средства рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности

7.2 Перед проведением работ проводят специальный инструктаж дезинфекторов по правилам работы, хранению, мерам профилактики и оказанию первой помощи.

7.3.	Запрещается использовать при обработке помещений средство, не имеющее
паспорта с указанием названия препарата, даты изготовления, содержания действующего
вещества.

7.4 Лица, проводящие дезинсекцию и приготовление рабочих растворов обязаны пользоваться спецодеждой (халат или комбинезон, косынка), резиновыми перчатками. Для защиты дыхательных путей при работе со средством «Ципертрин» 25% к.э. необходимо использовать респираторы РУ-60М, или РПГ-67 с противогазовым патроном марки А.

7.5.	При работе со средством «Ципертрин» 25% к.э. через каждые 45 минут
необходимо сделать перерыв на 10-15 минут, во время которого обязательно выйти на
свежий воздух, сняв халат и респиратор, или подойти к открытому окну, форточке.

- При проведении всех работ со средством «Ципертрин» 25% к.э. обязательно соблюдать правила личной тишины. Запрещено курить, пить и принимать пищу в обработанном помещении.

- После окончания работы на объекте необходимо вымыть руки, лицо и др. открытые участки тела, на которые могли попасть брызги эмульсии. По окончании смены принять душ.

7.8. На месте проведении работ категорически запрещено присутствие посторонних лиц домашних животных, птиц. На время дезинсекции, продукты и пищевую посуду выносят из помещения; из цехов промышленных предприятий выносят всю продукцию, которая может адсорбировать средство.'

7.9.	Дезинсекцию выполняют при открытых форточках, окнах После окончания
работы помещение тщательно проветривают не менее 30 минут.

7.10.	Обработанными помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую
проводят не ранее, чем через 8-12 часов после дезинсекции. Средство удаляют с мест, где
оно может попасть в пишу или иметь контакт с человеком (рабочие поверхности столов,
шкафов, полки, подоконники и т.п.), а затем ноют эти поверхности водой с содой и
мылом. В местах, где нет опасности попадания средства в пишу (за плинтусами, трубами,
за дверными проемами и т.п.), их убирают только после гибели всех насекомых или
окончания срока его действия. Убирают помещения при открытых окнах или форточках

7.11.После работы спецодежду снимают и проветривают. Стирают по мере загрязнения, но не реже, чем 1 раз в неделю в горячем содовом растворе (50 г кальцинированной соды на ведро воды).

- Храпят индивидуальные средства защиты в отдельных шкафчиках в специальном помещении. Хранить юс на складе вместе с ядохимикатами, в других рабочих помещениях дезинфекционных учреждений или дома категорически запрещается. Администрация обязана обеспечить регулярное обеззараживание, стирку спецодежды. Стирка спецодежды в рабочих помещениях ( вне прачечной) категорически запрещается.

- Дезинсекцию на предприятиях пищевой промышленности, в магазинах, столовых и т.п. проводят в санитарные дни. Обработку пищевых производств выполняют при остановке автоматических линий на профилактический осмотр, В жилых , служебных помещениях, общежитиях дезинсекцию проводят в утренние часы.

7.14. Хранят средство в складских помещениях в плотно закрывающейся таре.

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ «ЦИПЕРТРИНОМ» 25% к.з.

«Ципертрин» 25% к.э. - высокотоксичное средство. При нарушения рекомендуемых мер предосторожности или несчастных случаях может произойти отравление средством.

При отравлении через дыхательные пути пострадавшего выводят из рабочего помещения па свежий воздух, дают прополоскать полость рта водой, или раствором мдрганцево-кислого калия бледно-розового цвета, или 2% раствором пищевой соды.

При случайном заглатывании препарата необходимо прополоскать полость рта водой, или раствором марганцево-кислого калия бледно-розового цвета, или 2% раствором пищевой соды и выпить 1-2 стакана воды со взвесью активированного угля (10-15) таблеток. В тяжелых случаях отравления пострадавший подлежит немедленной госпитализации.

При случайном попадании в глаза, их тотчас промыть струги воды или 2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки глаз за веко закапывают 30% сульфацил натрия

9. Физико-химические и аналитические методы контроля качества инсектицидного средства «Ципертрин» 25% к.э.

Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы, помещённой в прозрачную бесцветную пробирку, в проходящем свете на белом фоне. Номинал: 250 г/л соответствует 22,5% по весу. Верхний предел. 23,5% по весу, нижний предел: 21,2% по весу.

Определение массовой доли циперметрина

Метод основан на газохроматографическом разделении компонентов с по-следующей регистрацией их пламенно-ионизационным детектором. Массовую до-лю циперметрина вычисляют методом внутренней стандартизации. В качестве внутреннего стандарта используют динониловый эфир фталевой кислоты (дино-ннлфталат).

Оборудование, растворы, реактивы аналитический     газовый    хроматограф     или    аналогичный     с    пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматогрофическая стеклянная длинной 1 м и внутренним диаметром 3 мм.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взве-шивания 200 г или с аналогичными метрологическими характеристиками. Микрошприц на 10 мкл или аналогичный. Линейка измерительная Колбы мерные 2-25-2, 2-50-2

- Колбы Кн -2 -25-14/23

- Пипетки 2-U и 2-1-10

- Сорбент, хроматон N-AW-DMCS (0,16-0,20), пропитанный 5% SE-3Q.

- Аналитический стандарт циперметрина (завода производителя)

- Динониловый эфир фталевой кислоты (динонилфталат), внутренний стандарт Ацетон ,осч.

Воздух сжатый или компрессорный Азот газообразный технический

Водород технический марки А или из системы газоснабжения. Стекловолокно ТСФ (стекловата). Допускается использовать любую посуду (импортную посуду и реактивы), обеспечивающие точность измерений.

Подготовка хроматографической колонки

Хроматографическую колонку промывают хромовой смесью, водой, дне-тнллировА)той водой, ацетоном и сушат в сушильном шкафу. Выходной конец чистой, сухой хроматографической колонки закрывают кусочком стекловаты и присоединяют к водоструйному насосу,

Колонку заполняют сорбентом (небольшими порциями) при лёгком постукивании по кнопке. Конец заполненный колонки также закрывают кусочком стекловаты, колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают азотом при температуре от 50 С до 250 С со скоростью нагрева 2 С/мин. По достижении 250°С кондиционирование проводят в изометрическом режиме в течение 7 часов, после чего присоединяют колонку к детектору. Режим проведения анализа.

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим производят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Температура термостата колонки 245' С;

Температура испарителя,	270 °С

Подогрев детектора	««больше»

Скорости водорода,	      30 см3/мин

Скорость воздуха	300 см3/мин

Скорость газа-носителя (азот)      60 см3/мин

Скорость движения диаграммной ленты 240 мм /час

Объём вводимой пробы,	2 мм3

Шкала усилителя регистратора        20 х 10-10 А;

В зависимости от применяемого хроматографа в режиме работы могут быть внесены изменения с целью достижения оптимального разделения компонентов.

Приготовление раствора внутреннего стандарта

В мерной колбе вместимостью 250 см3 взвешивают 1 г динонилфталата. Результат взвешивания записывают с точностью до четвёртого десятичного знака.

Затем добавляют 100-150 см1 ацетона, тщательно перемешивают, доводят ацетоном до метки и вновь тщательно перемешивают,

Приготовление раствора стандартного образца циперметрина.

В мерной колба вместимостью 25 см* взвешивают 0,55 г стандартного об-разца циперметрина. Результат взвешивания записывают с точностью до четвер-того десятичного знака. Затем добавляют порцию ацетона, тщательно перемеши-вают, доводят ацетоном до метки и вновь тщательно перемешивают.

Градуировка хроматографа.

Градуировка заключается в определении градунровочного коэффициента для циперметрина.

Готовят не менее трех градуировочных смесей. Для этого в колбу вместимо-
стью 25 см3 с помощью пипеток вносят 10 см3 раствора внутреннего стандарта и 5
см3 раствора стандартного образца циперметрина, смесь тщательно перемешива
ют. Каждую смесь хроматографнруют в описанных выше условиях не менее 3-х
раз.
Значение градунровочного коэффициента (К) вычисляют по формуле:

где   m. - масса навески стандартного образца циперметрина, г ( в пересчете на объём раствора, взятого для приготовления смеси

Где      - h - высота пика, см

т - время удерживания (расстояние от ввода пробы до максимума

пика), см.

(m.  - масса навески днонилфталата, г ( в пересчете на объем раствора, взятого для приготовления смеси)2 S1(Sr )- площадь пика цнперметрина и динонилфталата, соответственно, см3

За окончательный результат принимают среднее арифметическое из 9 значений коэффициента, максимальное расхождение между наиболее отличающимися значениями когорт не превышает 0,10. Градуировочные смеси необюдимо хранить в герметично закрытых колбах в холодильнике в течение недели.

Проведение анализа В колбу вместимостью 25 см3 взвешивают 0,45 г препарата. Результат взвешивания записывают с точностью до четвёртого десятичного знака. Затем пипетками добавляют 10 см3 раствора внутреннего стандарта и 5 см3 ацетона. Содержимое колбы тщательно перемешивают. Готовят три смеси, которые хроматографируют в описанных выше условиях не менее трёх раз.

Условия градуировки и анализа должны быть строго постоянными и одинако-выми.

Время проведения анализа 3 часа. Обработка результатов.

Массовую долю циперметрина (X), %, вычисляют по формуле:

где, К - градуировочный коэффициент m, — масса навески препарата

m масса навески динонилфталата, г ( в пересчёте на объём раствора взятого для анализа) S, (S)   - площадь пика циперметрина и динонилфталата, соответственно, см3

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений не менее двух навесок, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 1,5%. Допустимая   абсолютная суммарная погрешность результата анализа +0,4_%при доверительной вероятности Р- 0,95. Типичная хроматограмма приведена. Определение кислотности

Определение проводят методом ацидометрического титрования препарата раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора метилового красного. Оборудование, посуда, реактивы

Весы лабораторные 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г или с аналогичными метрологическими характеристиками.

Бюретка 1-2-25-0,1, Колбы Кн-2-250-14/23,.Цилиндр 1-50, Натрия гидроокись , раствор концентрации с (NaOH) 0,02 моль/дм3 свежеприготовленный. Водя дис-тиллированная, Ацетон, чда. Кислота соляная, хч., раствор концентрации с (НО) 0,1 моль/дм3. Метиловый красный, индикатор, раствор с массовой долей 0,1%. Проведение и анализ

Навеску препарата 0,5-0,6 Г (результат взвешивания с точностью до четвертого десятичного знака) вносят в коническую колбу, добавляют 25 см3  ацетона и тщательно перемешивают до растворения. Затем добавляют 50 см дистиллиро-ванной воды, 2-3 капли индикатора и тотчас же титруют при постоянном переме-шивании растворов гидроокиси натрия до перехода окраски от розовой в желтую. Паралельно приводят контрольное определение, титруя аналогичным образом смесь 25 cm3 ацетона и 50 см3 дистиллированной воды. Для титрования допускает-